## Slide 1: Arduino 101 EduShield
Štěpán Bechynský, @stepanb
Martin Malý, @adent

## Slide 2: Trocha historie
Vznik 2005
Interaction Design Institute Ivrea (Ivrea, Itálie)
Arduino
  Historická osobnost, král Itálie 1002-1014
  Bar
Náhrada za drahý BASIC Stamp

## Slide 3: Platforma Arduino
Open Hardware a Open Software
  Vývojové desky
  Arduino IDE
  Komunitní knihovny
Rozšiřující desky tzv. Shield
Původně jen pro 8-bit mikrokontroléry ATMEL AVR
Nyní Podpora i pro jiné mikrokontroléry a SoC
  ESP8266, Intel Curie, SAM D10, …

## Slide 4: Arduino IDE
Multiplatformní
Editor s programátorem
Musí se správně nastavit typ Arduino a port

## Slide 5: Ovladač pro převodník USB – Sériový port
FTDI vs. CH340
Linux a Windows 10 bez problémů
  Windows 10 nutné připojení k internetu
Windows XP, 7, 8, 8.1 nutná instalace ovladačů
Mac OS úprava nastavení
  Velmi problematické
  Je lepší Arduino s FTDI převodníkem

## Slide 6: EduShield
Určeno pro výuku
Lze ukázat v podstatě vše, co umí Arduino
Kompatibilní s Ethernet Shield

## Slide 7: Hello World!

## Slide 8: Software ↔ Hardware
Logické hodnoty se převedou na napětí
Velikost napětí, logická 1, je většinou 5 V nebo 3,3 V
  Různé logické úrovně
Pozor na poškození hardware vysokým napětím
  Většina desek Arduino je 5 V tolerantní
  Nemusí to tak být, čtěte dokumentaci!

## Slide 9: Zapojení Arduino

## Slide 10: Základní struktura aplikace
void setup() {
// vykoná se jen jednou při startu
}
void loop() {
// vykonává se v nekonečné smyčce po dokončení setup()
}

## Slide 11: Sériová komunikace
Komunikace dvou zařízené
Různé rychlosti, ale dost pomalé
Standard pro GSM, GPS, Bluetooth, …
Arduino má typicky jeden HW sériový port
  Programátor
  SoftwareSerial – emulace HW portu SW knihovnou
Ladění aplikace

## Slide 12: Průběh sériové komunikace
https://comm1s.wikimedia.org/wiki/File:Rs232_oscilloscope_trace.svg

## Slide 13: Semafor

## Slide 14: Pull-up a pull-down rezistor
Zamezuje neurčitým hodnotám na konektorech
  Pull-up udržuje konektor na logické 1
  Pull-down udržuje konektor na logické 0
  Typická hodnota 1k8 – 10k
Interní pull-up

## Slide 16: RGB

## Slide 17: PWM

## Slide 18: Měření úrovně osvětlení

## Slide 19: Analogově digitální převodník

## Slide 20: Vzorkovací frekvence

## Slide 21: Teploměr

## Slide 22: 7-segmentový displej
Znak | A | B | C | D | E | F | G
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
b | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 23: Displej na EduShield
4 x 7-segmentový displej
ATTiny 2313 jako ovladač
Připojeno na I2C sběrnici